| ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : | Συντήρηση γεφυροπλαστιγγών Δ.Καστοριάς |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: | 138/2017 |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ |
| Τιμαριθμική : 2012Γ |
| Σελίδα 1 από 8 |
| Τιμολόγιο μελέτης |
| Σελίδα 2 από 8 |
| Τιμολόγιο μελέτης |
| Σελίδα 3 από 8 |
| Τιμολόγιο μελέτης |
| ΑΡΘΡΑ |
| A.T. | : 1 |
| Άρθρο | : ΝΑΟΔΟ Α02 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΝΟΔΟ 1123.Α | 100% |  |
| Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: - ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, - για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, - τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, - για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, - τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου - για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, - η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών - η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις - η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους |
| Σελίδα 4 από 8 |
| Τιμολόγιο μελέτης |
| - η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση - η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. - η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). - οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων - η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. Τιμή ανά κυβικό μέτρο. |
| ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ |
| Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) (0,19€/m3.km) 15 x 0,19 = 2,85 Συνολικό κόστος άρθρου 3,55 |
| Ευρώ | (Αριθμητικά) : | 3,55 |
| (Ολογράφως) : | τρία και πενήντα πέντε λεπτά |
| A.T. | : 2 |
| Άρθρο | : ΝΑΟΔΟ Α18.1 | Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΝΟΔΟ 1510 | 100% |  |
| Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: - οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, - η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, - η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, - οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, - οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. |
| Σελίδα 5 από 8 |
| Τιμολόγιο μελέτης |
| Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. |
| ΕΥΡΩ : 1,05 + ΜΤΦ |
| Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) (0,19€/m3.km) 10 x 0,19 = 1,90 Συνολικό κόστος άρθρου 2,95 |
| Ευρώ | (Αριθμητικά) : | 2,95 |
| (Ολογράφως) : | δύο και ενενήντα πέντε λεπτά |
| A.T. | : 3 |
| Άρθρο | : ΝΑΥΔΡ 4.02.02 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση |
|  |  |  | Κωδικός αναθεώρησης: | ΥΔΡ 6054 | 100% |  |
| Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων". Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες καθαρισμού μεγαλύτερης κλίμακας καθώς και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη η φόρτωση και μεταφορά τους στους προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους χώρους απόθεσης. Οταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών. Αλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση στοιχείων πραγματοποιουμένων δρομολογίων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής επίβλεψη εκ μέρους της Υπηρεσίας των πραγματοποιουμένων μεταφορών και η τήρηση των σχετικών στοιχείων. Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του NET ΠΡΣ. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). |
| ΕΥΡΩ : 0,72 + ΜΤΦ |
| Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) (0,19€/m3.km) 15 x 0,19 = 2,85 Συνολικό κόστος άρθρου 3,57 |
| Ευρώ | (Αριθμητικά) : | 3,57 |
| (Ολογράφως) : | τρία και πενήντα επτά λεπτά |
| A.T. | : 4 |
| Άρθρο | : ΑΤΗΕ Σ\8996 | Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου επίτοιχο τύπου χελώνας |
| Σχετικό | : ΑΤΗΕ 8996 | Κωδικός αναθεώρησης: | ΗΛΜ 60 | 100% |  |
| φωτιστικό καραβοχελώνα αλουμινίου ασημί για λαμπτήρες με ντουί Ε27. Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρει το φωτιστικό είναι : • Ρεύμα τροφοδοσίας (V) : 220-240 • Ντουί λαμπτήρα :Ε 27 • Βαθμός προστασίας :τουλάχιστον IP 44 • Πιστοποιητικά :ΝΑΙ • Ένδειξη CE :ΝΑΙ • Ύψος : περίπου 8.0 cm • Μήκος : περίπου 21 cm • Πλάτος: περίπου 10,5 cm δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση |
| Σελίδα 6 από 8 |
| Τιμολόγιο μελέτης |
| σε λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας Εργασία Τεχν(003) h 0,12X14,65=1,758 Υλικό φωτιστικό =18,242 Τιμή ενός (1) τεμ ευρώ |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 20,00 |
| (Ολογράφως) : | είκοσι |
| A.T. | : 5 |
| Άρθρο | : ΑΤΗΕ Σ\8995 | Εξωτερικός προβολέας LED 100 W. |
| Σχετικό | : ΑΤΗΕ 8995 | Κωδικός αναθεώρησης: | ΗΛΜ 49 | 100% |  |
| Εξωτερικός προβολέας LED 100 W δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση. Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρει ο προβολέας είναι : • Βαθμός προστασίας : IP65 • Ισχύς :100W • Φωτεινή ροή :10.000 lm • Θερμοκρασία χρώματος:2700 Κ • Γωνία Δέσμης:120 ο • Ώρες λειτουργίας :τουλάχιστον 45.000 h • Περίβλημα: υψηλής αντοχής χυτό αλουμίνιο με βάση • Πιστοποιητικά CE και ROHS • Εγγύηση :2 έτη Εργασία τεχν (003) h 1,10Χ14,65=16,12 βοηθ (002) h 1,10Χ11,07=12,18 Υλικό προβολέας =86,70 Τιμή ενός (1) τεμ ευρώ |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 115,00 |
| (Ολογράφως) : | εκατόν δέκα πέντε |
| A.T. | : 6 |
| Άρθρο | : ΑΤΗΕ Σ\8840 | Αυτόνομος ζυγιστικός σταθμός (κερματοδέκτης) |
| Σχετικό | : ΑΤΗΕ 8840 | Κωδικός αναθεώρησης: | ΗΛΜ 52 | 100% |  |
| Πιστοποιημένος και νόμιμος για χρήση ηλεκτρονικός κερματοδέκτης ο οποίος θα πρέπει να φέρει έγκριση τύπου EN – 45501 δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση. Στην πρόσοψη του πλαισίου της κατασκευής θα πρέπει να εμφανίζονται: η οθόνη ένδειξης βάρους του οχήματος, μια βοηθητική οθόνη μηνυμάτων για καθοδήγησης του χρήστη, ένα (1) πλήκτρο μηδενισμού της γεφυροπλάστιγγας, μια (1) σχισμή για ρίψη κερμάτων και μια (1) θυρίδα για την παραλαβή του ζυγολογίου. Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρει ο κερματοδέκτης είναι : • Τροφοδοσία 220 – 240 V • Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον από -10 ο C έως +45 ο C • Δείκτης Στεγανότητας IP τουλάχιστον 42 • Δοχείο υποδοχής νομισμάτων • Λειτουργία με κέρμα, ανάλογα το βάρος του οχήματος • Αυτόματη κοπή ζυγολογίων • Ελληνικό μενού καθοδήγησης του χρήστη • Κυτίο σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους • Πιστοποιημένο τροφοδοτικό (πιστοποίηση CE και UL) • Διακόπτης ασφαλείας με ευρωπαϊκή συμμόρφωση και πιστοποίηση RoHS • Κερματοδέκτης με αποδοχή όλων των κερμάτων (0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00, 2,00 €) • Θερμικό εκτυπωτή • Ενδείκτης και οθόνη ενδείκτη |
| Σελίδα 7 από 8 |
| Τιμολόγιο μελέτης |
| • Αλφαριθμητική φωτιζόμενη οθόνη LCD • Δυνατότητα σύνδεσης με PC καθώς και εξωτερικό RD (Remote display) • Δύο (2) σειριακές θύρες για σύνδεση σε Η/Υ και εκτυπωτή • Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους • Λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα Στην εκτύπωση του ζυγολογίου θα πρέπει να φαίνονται : η επωνυμία της γεφυροπλάστιγγας, η ημερομηνία, η ώρα, και ο αύξων αριθμός της ζύγισης, το βάρος του οχήματος, το αντίτιμο που δέχθηκε ο κερματοδέκτης αλλά και η πραγματική αξία της ζύγισης. Για τον συνολικό έλεγχο των εσόδων από τον ιδιοκτήτη θα πρέπει όταν γίνεται συνολική εκτύπωση ζυγολογίου να φαίνεται : το χρονικό διάστημα, ο αριθμός των ζυγίσεων, το συνολικό βάρος των ζυγίσεων και το συνολικό ποσό είσπραξης. Τα τμήματα της κατασκευής περιλαμβάνονται εντός του πλαισίου το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω σε μεταλλική βάση ή επί τοίχου. Το κυτίο θα πρέπει να είναι ηλεκτροστατικά βαμμένο και επικαλυμμένο με στεγανοποιητικό βερνίκι για αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Περιλαμβάνονται δύο κλειδαριές για ασφάλεια, μία εξωτερική και μία εσωτερική. Εργασία τεχν(003) h 3,50X14,65=51,275 βοηθ(002) h 3,50Χ11,07=38,745 Υλικό ζυγιστικός σταθμός 3409,98 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). |
| Ευρώ | (Αριθμητικά): | 3.500,00 |
| (Ολογράφως) : | τρείς χιλιάδες πεντακόσια |
|  |  | ΠΥΘΑΓΟΡΑ 1, ΜΑΝΙΑΚΟΙ 12/12/2017 |
| Οι μελετητές | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Οι ελεγκτές | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Διευθυντής |
| ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΒΑΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ MSC ΜΕ ΑΒ |
| Σελίδα 8 από 8 |