| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Αριθμ. μελ.: 3/18 | Προμήθεια : | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 € |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια δύο καινούργιων χλοοκοπτικών τρακτέρ για το Τμήμα συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί σύμφωνα με τον:

Κ.Α.:35.7131.00 Προμήθεια αυτόνομων, αυτοκινούμενων χορτοκοπτικών μηχανημάτων 10.000,00€

Η διαδικασία  σύναψης της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Χλοοκοπτικά τρακτέρ | 2 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τιμή μονάδος/€ | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χλοοκοπτικά τρακτέρ | 2 | 4.032,26 | 8.064,52 |
|  |  | Σύνολο προ Φ.Π.Α. | 8.064,52 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 1.935,48 |
|  |  | Τελικό Σύνολο | 10.000,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια χλοοκοπτικά τρακτέρ θα πρέπει να είναι καινούρια γνωστού, αναγνωρισμένου τύπου, να συνοδεύονται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παραλαβή τους από τον Δήμο Καστοριάς, καθώς και ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψη τους σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για 10 έτη. Θα πρέπει η εταιρία που τα κατασκευάζει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά EN ISO 9001 & 14001 και δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία 2002/44/ΕΚ για τα συγκεκριμένα προϊόντα..

1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια  χλοοκοπτικά τρακτέρ θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, και να διαθέτουν τα εξής:

1.  Κινητήρας δικύλινδρος

2.  Ισχύς πάνω από 13 kw

3.   Κάδος συλλογής χόρτου άνω των 300 LT

4.  Άδειασμα κάδου συλλογής χόρτου θα γίνεται ηλεκτρουδραυλικά ή με λεβιέ

5.  Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης υδροστατικό

6.  Πλάτος κοπής  από 100 cm μέχρι το ανώτερο 105cm

7.  Δυνατότητα λειτουργίας αλέσματος

8.  Προστασία λεπίδων από πρόσκρουση

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των μηχανημάτων σε χώρο του Δήμου που θα του υποδειχθεί. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του μέχρι την παράδοση τους στην επιτροπή παραλαβής.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει το έντυπο προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και την υπεύθυνη δήλωση εσώκλειστα σε σφραγισμένο φάκελο.

| Καστοριά, 29/01/2018 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ | Καστοριά, 29/01/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
| --- | --- |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΣΑΣ |
| ΓΕΩΠΟΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. |